## Slide 1: DD-AVX 2.0 Software Manual For Labmember
Toshiaki Hishinuma
Univ. of Tsukuba
2017/03/17

## Slide 2
前提知識

## Slide 3: DD-AVXとは
倍々精度・倍精度の疎行列ベクトル積ソフトウェア
  SIMD SSE2/AVX/AVX2を使って高速化
基本機能
  四則演算 (演算子オーバーロード済)
  ベクトル演算 (内積など)
  疎行列ベクトル積 (y = Ax)
注意
  行内でD,DDを組み合わせた時は，D->DDにキャスト
  C++で開発されているためコンパイラはg++
    ユーザがC++を使う必要はない

## Slide 4: 倍々精度演算
Baileyの”Double-Double”精度のアルゴリズムを用いる
倍精度浮動小数点数を2つ用いて4倍精度演算を行う
倍々精度乗算はFMA命令を用いることで， 計算量の少ないアルゴリズムが使える (24回→10回)
IEEE準拠の4倍精度より精度が劣るが高速 (仮数部104bit)
倍々精度
IEEE準拠の4倍精度
＋

## Slide 5: SIMD拡張命令 (Single Instruction streaming Multiple Data streaming)
SSE2は1命令で2つの倍精度演算を同時実行 (2000年~)
AVXは1命令で4つの倍精度演算を同時実行 (2009年~)
AVX2は1命令で4つの積和演算を同時実行 (2014年~)
SIMD レジスタ
＋/×
＋/×
＋/×
＋/×
SIMD レジスタ
×
＋
×
＋
×
＋
×
＋
Scalar(SISD)
SSE2
AVX
AVX2

## Slide 6: CRS形式 (Compressed row storage)
・・・・・・・
・・・・・・・
double
int
int
double
double
double
double
非零要素の値
非零要素の列番号
各行の非零要素の開始位置
CRS形式の 疎行列A

## Slide 7: BCRS4x1形式 (Block CRS)
・・・・
・・・・・
・・・・
double
int
int
double
double
double
double
0要素を含めて4の倍数に揃え，
必ず4つ同時に演算する
(0要素の増加により演算量増加)

## Slide 8
導入

## Slide 9: DD-AVXのDownload
コードはSourceForgeに落ちています．
  https://sourceforge.net/projects/dd-avx-v2/
ダウンロードにはgitを使います
  > git clone https://git.code.sf.net/p/dd-avx-v2/code dd-avx-v2-code
コードをSourceForgeからダウンロードしても良いが， あまり推奨しません

## Slide 10: gitとは(1/2)
gitはバージョン管理システム
  コードを変えたときに差分を取れる
  簡単に前のバージョンに戻せる(バックアップにも)
どうやって使う？
  gitサーバから最新版を落とす(clone)して，
  自分のところで弄って更新(commit)して，
  手元の最新版とサーバの最新版を比較(diff)したり，
  サーバに反映(push)させたり，
  やっぱりやめて最新版に戻し(pull)したりする
  細かくver.xxに戻す～とかは自分で調べて

## Slide 11: gitとは(2/2)
gitをダウンローダとして利用する意義
  git clone一発で，最新版が落ちてくる
  git pullで最新版にupdateできる
    太田さんにはupdateした際はメールで連絡します
  git diffで菱沼の変更ログも見える(updateしてバグったら)
    そしたらgit revertで前に戻せばいい
  自分で書き換えてcommitしてもpushしなければOK
    自分で使いたければどうぞ
    ダメダメな書き換えをしたらpullするか，もう一度clone
    ※そもそもpush時には開発者用Passが必要
Windowsなら”SourceTree”というソフトが良さげ

## Slide 12: DD-AVXのインストール
インストール
  > cd dd-avx-v2-code
  > cmake .
  > make
    libddavx.aというファイルができればOK
この時点で実際は終わりだがsampleを動かしてみる
リンク＆コンパイル (-fopenmp必須)
  > cd sample/
  > g++ -O3 -fopenmp main.cpp ../libddavx.a -lddavx -I../include -o main

## Slide 13: インストール時のオプションはSIMDのみ
DD-AVXのコンパイルはCmakeがやっている
  複数のコードを上手いことコンパイルするツール
  Makefileを書く時代は終わった．時代はCmake
CMakeListというファイルがすべてを管理
  それ以外は機械生成なので見る必要なし
  ここをいじればコンパイル時のコマンドが変えられる
Cmakeが作るファイルを消したいとき：
  > sh ./clean.sh

## Slide 14: Cmakeのいじりかた
SIMDの変え方：使いたいSIMDを1にする
  set(novec 0) //SIMDなし
  set(SSE2 0)
  set(AVX 0)
  set(AVX2 1) //この場合はAVX2が有効
例えばmain2.cppをコンパイルするなら：
  add_executable(sample/main2 sample/main2.cpp)
  target_link_libraries(sample/main2 ddavx)
ここに色々追加して使ってもOK

## Slide 15
DD-AVXを使ったプログラミング

## Slide 16: X_Scalar型
double hi;
void print()
X_Scalar operator=(T);
X_Scalar operator-();
X_Scalar operator+(T);
X_Scalar operator-(DD_Scalar rhv);
X_Scalar operator*(T);
X_Scalar operator/(T);
X_Scalar dot(X_Vector vx, X_Vector vy);
X_Scalar nrm2(X_Vector vx);
XはD or DD
TはD_Scalar, DD_Scalar, doubleのいずれか

## Slide 17: X_Vector型
double *hi;
int N;
D_Vector operator=(const X_Vector& DD);
D_Vector copy(X_Vector D);
void malloc(int n);
void free();
void print(int n);
void print_all();
int getsize();
void input(const char *filename);
void output_plane(const char* file);
void output_mm(const char* file);
void broadcast(T val); // すべての要素にvalを入れる
XはD or DD
TはD_Scalar, DD_Scalar, doubleのいずれか

## Slide 18: D_Matrix型
int format; //CRS=1, BCRS4x1=2
int N;
int nnz;
double* val;
int* ptr, index; //crs
int* bptr, bindex;//bcrs4x1
void input(const char *filename);
XはD or DD
TはD_Scalar, DD_Scalar, doubleのいずれか

## Slide 19: 演算関数
void DD_AVX_axpy(X_Scalar alpha, X_Vector vx, X_Vector vy);
void DD_AVX_axpyz(X_Scalar alpha, X_Vector vx, X_Vector vy, X_Vector vz);
void DD_AVX_dot(X_Vector vx, X_Vector vy, X_Scalar* val);
void DD_AVX_nrm2(X_Vector vx, X_Scalar* val);
void DD_AVX_xpay(X_Vector vx, X_Scalar alpha, X_Vector vy);
void DD_AVX_scale(X_Scalar alpha, X_Vector vx);
void DD_AVX_SpMV(X_Matrix A, X_Vector vx, X_Vector vy);
XはD or DD
TはD_Scalar, DD_Scalar, doubleのいずれか

## Slide 20: Vector 入力フォーマット:plane
ただ並べるだけ (N=5のとき)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

## Slide 21: Vector 入力フォーマット:Matrix Market
ヘッダ（おまじない）と行番号が必要
%%MatrixMarket vector coordinate real general
1 1.0
2 2.0
3 3.0
4 4.0
5 5.0

## Slide 22: Matrix入力フォーマット: Matrix Market
3x3, 行あたり2要素
1行目にヘッダ，2行目に列数・行数・要素数
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
3 3 6
1 1 11.00
3 1 13.00
1 2 21.00
2 2 22.00
2 3 32.00
3 3 33.00

## Slide 23
諸注意

## Slide 24: 時間の測り方
OpenMPの関数を使って下さい
  並列化しているので
double time = omp_get_wtime();

## Slide 25: バグ・2.0.1の問題
割り算のLoの結果が何かおかしい？
  Lisと結果は同じなんだけど．．
BCRSの生成がちょっと遅い
  ライブラリにしたから色々エラー処理してて遅い
  小さい問題ならCRSでいいかも
ベクトル和とかがない
  欲しければ言って下さい

## Slide 26: MMファイルについて
University of Florida Sparse Matrix Collection から仕入れる
  http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/matrices/
注意
  Symmetricとヘッダに書いてあるファイルは DD-AVX 2.0では読み込めない